## Slide 1: DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO ”FORMAZIONE SPECIFICA Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” 8 ore
Dipartimenti Sanità Pubblica
SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

## Slide 2
D.Lgs. 81/08
Titolo III
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO

## Slide 3: D.P.I. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Gli indumenti e le uniformi di lavoro, a meno che non proteggano da qualche rischio, non sono DPI
D.P.I. è qualunque attrezzatura debba essere indossata per proteggere da un rischio
I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con altri mezzi

## Slide 4: D.Lgs. 475/92 - TUTTI I DPI DEVONO ESSERE DOTATI DI MARCATURA CE E ACCOMPAGNATI DA UNA NOTA INFORMATIVA
I D.P.I. devono essere:
adeguati al rischio da prevenire
adeguati alle condizioni del luogo di lavoro
ergonomici
adattabili all'utilizzatore
CE
In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più D.P.I., questi devono essere compatibili tra loro e mantenere la necessaria efficacia
Notes: 4

## Slide 5: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Valutare i rischi non eliminabili con altri mezzi
Individuare le caratteristiche dei D.P.I. necessari
Individuare le condizioni di utilizzo
Fornire a tutti i lavoratori i necessari D.P.I.
Assicurarne efficienza, igiene e sostituzione
Fornire adeguate istruzioni per l’uso corretto
Informare e formare i lavoratori
Addestramento, almeno per i D.P.I. salvavita e di protezione dell'udito
Richiedere ai lavoratori l’uso dei D.P.I.

## Slide 6: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E USO DEI D.P.I.
UNI EN 458 = protezione dell’udito
UNI 10720 = protezione delle vie respiratorie
UNI EN 169 = protezione occhi con filtri per saldatura
UNI EN 170 = protezione occhi con filtri per radiazioni UV
UNI EN 171 = protezione occhi con filtri per radiazioni infrarosse
UNI 9609 = indumenti protettivi da agenti chimici
Allegato VIII
Notes: 6

## Slide 7: OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento
sull’uso corretto dei D.P.I.
Utilizzarli correttamente
Averne cura e non modificarli
Segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente

## Slide 8: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE di 3A CATEGORIA (salvavita)
Dispositivi di protezione individuale di progettazione
complessa destinati a proteggere da rischi di morte
o di lesione grave o a carattere permanente
RIENTRANO IN 3a CATEGORIA ANCHE GLI APPARECCHI
DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
XXX
9913
CE 0086
EN 149
FFP3
Marcatura CE

## Slide 9: ELENCO D.P.I. di 3A CATEGORIA
Protezione delle vie respiratorie contro
aerosol solidi, liquidi o contro i gas;
Protezioni isolanti, comprese quelle per immersione
subacquea;
DPI contro le aggressioni chimiche e le radiazioni
ionizzanti;
DPI per attività in ambienti con temperatura d'aria > 100° C
oppure < -50° C;
DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
DPI destinati per attività che espongano a tensioni
elettriche pericolose;
Notes: 9

## Slide 10: INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ALL’USO DEI D.P.I. di 3A CATEGORIA
D.Lgs. 81/08
INFORMAZIONE
FORMAZIONE TEORICA
ADDESTRAMENTO
NORMA UNI 10720
FORMAZIONE TEORICA
Contenuti
Durata 8-20 h (autorespiratori)
Aggiornamenti 1-2 all’anno
ADDESTRAMENTO
FORMATORE
Competente, formato e
segue aggiornamenti
Notes: 10

## Slide 11: D.P.I. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Protezione degli occhi
Protezione del capo
Protezione dell’udito
Protezione dei piedi
Protezione delle vie
respiratorie
Protezione delle mani

## Slide 12: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

## Slide 13: RESPIRATORI A FILTRO
Respiratori a filtro non assistiti
Dipendenti dall’atmosfera ambiente
Contro polveri
Contro gas e vapori
Combinati:
contro gas, vapori e polveri
Respiratori a filtro a ventilazione assistita o forzata
Indipendenti dall’atmosfera ambiente

## Slide 14: RESPIRATORI A FILTRO CONDIZIONI DI UTILIZZO
NON devono essere utilizzati nelle seguenti condizioni:
Percentuale di Ossigeno in aria < al 17%
Concentrazione alta dei contaminanti (maggiore dei limiti di utilizzo dei respiratori a filtro)
Presenza di gas/vapori con scarse proprietà di avvertimento (sostanza inodore o soglia olfattiva maggiore del limite di soglia)
Non nota la natura e/o concentrazione dei contaminanti

## Slide 15: RESPIRATORI ISOLANTI Indipendenti dall’atmosfera ambiente

## Slide 16: ESEMPI DI MARCATURA DEL RESPIRATORE O FILTRO
FFP3
P3

## Slide 17: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL’UDITO

## Slide 18: CLASSIFICAZIONE DEI PROTETTORI AURICOLARI
Cuffie | Archetti | Inserti auricolari
 |  | Preformati riutilizzabili
 |  | Malleabili/ Espandibili monouso
 |  | Personalizzati

## Slide 19: SCELTA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL’UDITO
CARATTERISTICHE DEL RUMORE
FATTORI AMBIENTALI
FATTORI INDIVIDUALI
Temperatura e umidità
Presenza di polvere
Segnali di avvertimento
Giudizio su comfort
Individuazione dei protettori per l’udito idonei
Tipo e livello
Lavoro fisico
Durata di utilizzo
Patologie dell’orecchio
Praticità, taglia adeguata
FATTORI ORGANIZZATIVI

## Slide 20: GUIDA ALLA SCELTA DEL PROTETTORE AURICOLARE
Tipo di lavoro/ ambiente di lavoro | Dispositivo migliore | Dispositivo sconsigliato
Ambienti con alta T° e umidità - Lavoro fisico |  | 
Ambienti polverosi |  | 
Esposizione ripetuta a rumori di breve durata |  | 
Esposizione continua a rumori dannosi |  | 
Contemporaneità con altri dispositivi di protezione |  | 

## Slide 21: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI

## Slide 22: SCELTA DEI GUANTI DI PROTEZIONE
Materiali taglienti, abrasivi
Scivolamento della presa
Elettricità
Sostanze chimiche
Spruzzi incandescenti
Caldo/freddo
Sensibilità tattile, destrezza
Durata di utilizzo
Variabilità del lavoro
Disponibilità taglie
Morbidezza, traspirabilità, cuciture
Sostanze allergizzanti, irritanti
Individuazione dei guanti idonei
Microrganismi
ALTRI FATTORI
FATTORI ORGANIZZATIVI
FATTORI DI RISCHIO

## Slide 23: FATTORI DI RISCHIO
I pittogrammi indicano da quali rischi i guanti proteggono
RISCHI MECCANICI
RISCHI CHIMICI E MICROBIOLOGICI
TAGLIO DA LAMA
ELETTRICITA’ STATICA
CALORE E FUOCO
FREDDO

## Slide 24: GUANTI PER I RISCHI MECCANICI
XXX YYY abcd | T 10 CE
fabbricante
modello
pittogramma
per il rischio meccanico
taglia
marcatura di conformità
2 1 2 2
resistenza all’abrasione (0-4)
resistenza al taglio (0-5)
resistenza alla perforazione (0-4)
resistenza allo strappo (0-4)

## Slide 25: GUANTI PER I RISCHI MECCANICI - esempi
Fibra Kevlar. Resistenza al taglio e calore per contatto
Ricoperto in poliuretano. Resistenza al taglio e abrasione
Nitrile
Tessuto jersey impregnato in NBR (Nitrile-Buthadiene-Rubber). Protezione dall’ olio e grasso

## Slide 26
GUANTI PER I RISCHI CHIMICI E MICRORGANISMI
Es: consultazione della tabella delle resistenze chimiche di un catalogo
Tipo sostanza | Tipo guanto | Giudizio
 | Lattice naturale | Sconsigliato
 | Neoprene | Medio
Solvente (toluene) | Nitrile | Buono
 | PVC | Medio
 | Fluoroelastomero | Eccellente

## Slide 27
GUANTI PER LA PROTEZIONE TERMICA
2122
41XX4X
Livelli di prestazione
Resistenza all’infiammabilità
Resistenza al calore da contatto
Resistenza al calore convettivo
Resistenza al calore radiante
Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso
Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso

## Slide 28
GUANTI PER LAVORI SOTTO TENSIONE
CEI EN 60903 - CEI 11-3: Specifica per guanti e muffole di materiale isolante per lavori sotto per tensione

## Slide 29: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI

## Slide 30: TIPOLOGIE DI RISCHI
Lancio di detriti; collisione con oggetti statici; scivolamento; presenza di
pulviscolo o particelle fini; abrasione; ustione da liquidi bollenti o solidi fusi
Contatto con parti in tensione o esposizione ad archi elettrici da cortocircuito
Radiazioni infrarosse; abbagliamento; radiazioni ultraviolette; laser
Penetrazione di polveri molto fini, aerosol, liquidi, fumi, vapori e gas,
agenti/virus biologici
MECCANICI
ELETTRICI
CHIMICI
RADIAZIONI

## Slide 31: MARCATURA DEL D.P.I.
I EN 166 CE 3 F
Norma di riferimento
Identificazione del fabbricante
Marcatura di conformità
Campo di utilizzo
Montatura
*Resistenza meccanica
* Dove applicabile

## Slide 32: MARCATURA DEL D.P.I.
3 – 2,5 I 1 S 9 N K
Tipo di filtro:
da 2 a 6
Identificazione del fabbricante
Resistenza all’appannamento
Classe ottica: da 1 a 3
Oculari
Grado di protezione da luce solare
Resistenza meccanica
Campo di utilizzo
Resistenza all’abrasione

## Slide 33: SCELTA DELLA PROTEZIONE APPROPRIATA
AMBIENTE DI LAVORO
TEMPO DI UTILIZZO
LAVORATORE
Temperatura ambiente
Sbalzi di Temperatura
Corretta visione dei colori
Presenza di elementi abrasivi
Presenza di solventi o corrosivi
Peso
Aerazione
Qualità ottica
Campo visivo
Dimensioni e peso
Correzione ottica
Compatibilità con altri D.P.I.

## Slide 34: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI

## Slide 35: TIPOLOGIE DI RISCHI
Caduta di oggetti; perforazione della suola; scivolamento; abrasioni; vibrazioni;
urti al malleolo e caviglia; urti o schiacciamento del metatarso
Accumulo di cariche elettrostatiche; contatto con parti in tensione
Calore per contatto; calore radiante; fuoco/fiamme; freddo/intemperie;
proiezione di materiali incandescente
Penetrazione di polveri o prodotti nocivi; gocciolamento di prodotti chimici
aggressivi; contaminazione chimica batteriologica
MECCANICI
ELETTRICI
CHIMICI
TERMICI

## Slide 36: CATEGORIE
Calzature da Lavoro (EN 347 – Categoria O) | Calzature Protettive (EN 346 – Categoria P) | Calzature di Sicurezza (EN 345 – Categoria S)
Assicurano Comfort e solidità definite da norma europea | Assicurano Comfort e solidità definite da norma europea. Sono dotate di puntale protettivo per le dita in caso di urti pari a 100J e di schiacciamento sotto un carico massimo di 1000daN | Assicurano Comfort e solidità definite da norma europea. Sono dotate di puntale protettivo per le dita in caso di urti pari a 200J e di schiacciamento sotto un carico massimo di 1500daN

## Slide 37: CLASSIFICAZIONE
Codice Denominazione | Classificazione
I | Scarpe in pelle o altri materiali, con eccezione della gomma pura o delle scarpe completamente in polimero
II | Scarpe completamente in gomma o scarpe in polimero (scarpe vulcanizzate o sagomate)

## Slide 38: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DELLE SCARPE
Categorie |  |  | Requisiti essenziali | Requisiti integrativi
S | P | O |  | 
SB | PB |  | I o II | Dotazione di base
S1 | P1 | O1 | I | Area tallone chiusa. Antistatica. Assorbimento energia area tallone. Resistenza suola agli oli.
S2 | P2 | O2 | I | Come S1, P1, O1, + materiale tomaia resistente alla penetrazione all’acqua.
S3 | P3 | O3 | I | Come S2, P2, O2, + resistenza penetrazione suola a lamina d’acciaio.
S4 | P4 | O4 | II | Antistatica. Assorbimento energia area tallone. Resistenza suola e tomaia agli oli.
S5 | P5 | O5 | II | Come S4, P4, O4, + resistenza penetrazione suola con lamina d’acciaio.

## Slide 39: REQUISITI AGGIUNTIVI
SIMBOLO | REQUISITO/CARATTERISTICHE | PRESTAZIONE
P | Resistenza alla perforazione della suola | ≥ 1000 N
E | Assorbimento energia in zona tallone | ≥ 20 J
A | Calzatura antistatica | Tra 0,1 e 1000 M
C | Calzatura conduttiva | < 0,1 M
WRU | Penetrazione e assorbimento di acqua della tomaia | ≥ 60 min.
CI | Isolamento dal freddo | Prova a – 20° C
HI | Isolamento dal caldo | Prova a 150° C
HRO | Resistenza al calore per contatto | Prova a 300° C
ORO | Resistenza agli idrocarburi | Aumento vol. ≤ 12%

## Slide 40: ESEMPIO DI TIMBRATURA DI CALZATURE
XXX YYY abcd | T 44 CE
EN 345 S3 | 
Fabbricante
Articolo
Norma di riferimento
Taglia
Marcatura di conformità
05 - 03
Categoria
Mese ed anno di fabbricazione

## Slide 41: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL CAPO ELMETTI

## Slide 42: TIPOLOGIE DI RISCHI
Cadute di oggetti, urti, impigliamento dei capelli, ecc.
Contatto diretto con parti in tensione, cariche elettrostatiche
Gocciolamenti, spruzzi, ecc. di prodotti chimici
MECCANICI
ELETTRICI
CHIMICI
TERMICI
Caldo/freddo, proiezione di materiali in fusione, fiamme, ecc.

## Slide 43: CLASSIFICAZIONE
Casco antiurto per l’industria ( EN 812 ) | Elmetto di protezione per l’industria ( EN 397 )
Destinato a proteggere dagli effetti di un urto della testa contro un oggetto duro e immobile, tale da causare lacerazione o altre ferite superficiali | Destinati a proteggere dal rischio di lesione per effetto di: caduta di gravi, cadute accidentali, contatto con elementi taglienti, contatto con parti calde o fredde, folgorazione e schiacciamento per intrappolamento

## Slide 44: REQUISITI OBBLIGATORI
Resistenza alla penetrazione
Assorbimento degli urti
Rottura del sottogola
Resistenza alla fiamma
Etichetta

## Slide 45: REQUISITI FACOLTATIVI
Temperatura molto alta
Temperatura molto bassa
Deformazione laterale
Proprietà elettriche
Spruzzi di metallo fuso

## Slide 46: GUIDA ALLA SCELTA
Scelta nei colori
Predisposizione altri D.P.I.
Caratteristiche generali
Leggerezza
Comfort

## Slide 47: ETICHETTA
Elenco delle voci sempre presenti in Etichetta
Temperatura molto bassa
Temperatura molto alta
Isolamento elettrico
Deformazione laterale
Spruzzo metallo fuso
Numero della norma di riferimento
Marchio o nome del costruttore
Anno e trimestre di costruzione
Tipo di elmetto (designazione del fabbricante)
Taglia o gamma di taglie
Abbreviazione del materiale della calotta
Elenco dei requisiti facoltativi dichiarati in Etichetta

## Slide 48
D.Lgs. 81/08
SORVEGLIANZA SANITARIA
DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO

## Slide 49: PREVENZIONE SECONDARIA
SORVEGLIANZA SANITARIA
per gli esposti a fattori di rischio professionali
Ricerca di alterazioni precliniche negli organi, prima che si manifesti la malattia
Accertamenti Sanitari Preventivi:
prima dell’assunzione per il rilascio dell’idoneità
Accertamenti Sanitari Periodici:
per la verifica e il controllo dello stato di salute
SORVEGLIANZA SANITARIA

## Slide 50
E’ UN’ATTIVITÀ MEDICA effettuata dal Medico Competente nei casi previsti dalla normativa vigente
VIENE SVOLTA se nell’attività lavorativa sono presenti rischi per la salute dei lavoratori, che hanno l’obbligo di sottoporvisi, in funzione dei RISCHI PRESENTI SUL LAVORO
Prevede una visita medica PREVENTIVA (all’assunzione) e PERIODICA e all’occorrenza accertamenti specialistici ritenuti necessari per redigere un giudizio di idoneità lavorativa specifica
SORVEGLIANZA SANITARIA