## Slide 1: DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO ”FORMAZIONE SPECIFICA Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” 8 ore
Dipartimenti Sanità Pubblica
SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

## Slide 2: DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO
D.Lgs. 81/08
LABORATORIO CHIMICA

## Slide 3: IL LABORATORIO DI CHIMICA
I PRINCIPALI RISCHI
Rischi di lesioni dovute a:
  attrezzature in vetro che in caso di rottura possono causare ferite
  apparecchiature di riscaldamento che possono causare ustioni
  l’uso sbagliato di apparecchiature sotto pressione
  l’impianto elettrico in cattive condizioni (elettrocuzione)
  la manipolazione di sostanze chimiche, che possono anche causare irritazioni e intossicazioni per contatto con la pelle e/o inalazione.

## Slide 4: IL LABORATORIO DI CHIMICA
Il laboratorio è un vero e proprio ambiente di lavoro nel quale è sempre possibile infortunarsi o intossicarsi; seguite sempre le indicazioni e le istruzioni operative che vi vengono impartite
Non inventatevi “Piccoli Chimici” e fate molta attenzione ad ogni operazione che dovere svolgere; NE VA DELLA VOSTRA SALUTE E DI QUELLA DEI VOSTRI COMPAGNI!
LE MISURE DI PREVENZIONE
NELLE PAGINE CHE SEGUONO TROVERETE LE PRINCIPALI NORME DA APPLICARE PER RIDURRE I RISCHI PRESENTI NEI LABORATORI

## Slide 5: ALCUNI SUGGERIMENTI PER LAVORARE IN SICUREZZA IN LABORATORIO
Sono proibiti scherzi, burle, ecc.
E’ vietato bere, mangiare, fumare
Non portare niente alla bocca
E’ vietato pipettare con la bocca
usare sempre la propipetta
I capelli lunghi devono essere racchiusi
in cuffie o almeno legati dietro la nuca
I camici devono essere ben allacciati
Non portare in tasca forbici
o altri oggetti taglienti
E’ sconsigliato l’uso di lenti a contatto
Utilizzare sempre i Dispositivi di
Protezione Individuale quando previsti
Sono proibiti esperimenti non autorizzati

## Slide 6: ALCUNI SUGGERIMENTI PER LAVORARE IN SICUREZZA IN LABORATORIO
Leggere sempre ed attentamente
le etichette sui contenitori
Non abbandonare materiale
non identificabile nelle aree di lavoro
etichettare sempre i contenitori
Mantenere sempre perfettamente chiusi
i contenitori con i prodotti chimici
Mantenere ordine e pulizia sul banco di lavoro
Rimuovere prontamente dal banco
la vetreria non utilizzata
Non appoggiare recipienti o bottiglie
o apparecchi vicino al bordo del banco
Bonificare ed asciugare subito le superfici
su cui siano cadute sostanze chimiche

## Slide 7: ALCUNI SUGGERIMENTI PER LAVORARE IN SICUREZZA IN LABORATORIO
Non toccare le maniglie delle porte con i guanti
sporchi di prodotti chimici
E’ vietato indossare i guanti fuori del laboratorio
Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto
i rifiuti chimici, solidi e liquidi, prodotti nel laboratorio
Non introdurre in laboratorio sostanze ed oggetti
estranei all’attività (es. cappotti, zaini, ecc.)
I cassetti e gli armadietti dei banchi vanno tenuti chiusi
Non ostruire l’accesso alle attrezzature antincendio
o di soccorso e alle uscite di emergenza
Se vi capita qualsiasi tipo di incidente,
riferite subito al preposto

## Slide 8: ETICHETTATURA
VECCHIA ETICHETTATURA
SIMBOLO | CATEGORIA DI PERICOLO DEI PRODOTTI FITOSANITARI | INDICAZIONE
 | MOLTO TOSSICO | T+
 | TOSSICO TOSSICO PER IL CICLO RIPRODUTTIVO DI CATEGORIA 1 | T
 | NOCIVO SENSIBILIZZANTE PER VIA INALATORIA CANCEROGENO, MUTAGENO, TOSSICO PER IL CICLO RIPRODUTTIVO DI CATEGORIA 3 NOCIVO: PUO’ CAUSARE DANNI AI POLMONI IN CASO DI INGESTIONE | Xn
 | IRRITANTE SENSIBILIZZANTE PER CONTATTO | Xi
 | CORROSIVO | C

## Slide 9: ETICHETTATURA
VECCHIA ETICHETTATURA
SIMBOLO | CATEGORIA DI PERICOLO DEI PRODOTTI FITOSANITARI | INDICAZIONE
 | FACILMENTE INFIAMMABILE | F
 | INFIAMMABILE | R10
 | COMBURENTE | O
 | ALTAMENTE TOSSICI PER GLI ORGANISMI ACQUATICI TOSSICI PER GLI ORGANISMI ACQUATICI PERICOLOSI PER LO STRATO DI OZONO | N
 | NOCIVI PER GLI ORGANISMI ACQUATICI EFFETTI NEGATVI A LUNGO TERMINE | R52 R53

## Slide 10: ETICHETTATURA
NUOVA ETICHETTATURA
SIMBOLO | CATEGORIA DI PERICOLO DEI PRODOTTI FITOSANITARI | AVVERTENZA
 | CORROSIVI DI CATEGORIA 1A, 1B, 1C, GRAVI LESIONI OCULARI DI CATEGORIA 1 | PERICOLO
 | LIQUIDI INFIAMMABILI DI CATEGORIA 2 SOLIDI INFIAMMABILI DI CATEGORIA 1 | PERICOLO
 | LIQUIDI INFIAMMABILI DI CATEGORIA 3 SOLIDI INFIAMMABILI DI CATEGORIA 2 | ATTENZIONE
 | LIQUIDI COMBURENTI DI CATEGORIA 1 E 2 SOLIDI COMBURENTI DI CATEGORIA 1 E 2 | PERICOLO
 | LIQUIDI COMBURENTI DI CATEGORIA 3 SOLIDI COMBURENTI DI CATEGORIA 3 | ATTENZIONE
 | PERICOLOSI PER L’AMBIENTE | ATTENZIONE

## Slide 11
diverse sostanze e prodotti di uso comune possono provocare il cancro:
FORMALDEIDE
BENZINA VERDE
Gas di scarico
Motori Diesel
Motori a benzina a due e quattro tempi
Polveri di alcuni tipi di legno
AGENTI CANCEROGENI